# Text boxes

Монтажно-тяговый

Механизм

R-Tech

Паспорт

Для заметок

Инструкции по эксплуатации и обслуживанию

1. Общие сведения

Монтажно-тяговый механизм R-Tech представляет собой портативный ручной подъемно-тяговый механизм с разнообразными вариантами применения и исполнения, пригодный не только для выполнения подъемных и тяговых работ, но также и для спуска грузов, натяжки, растяжки и расчаливания. Благодаря компактным размерам идеально подходит для использования в ограниченных и узких пространствах.

Использование специальных приспособлений (например, стационарные или подвижные полиспасты и т.д.) позволяет не только увеличить грузоподъемность, но и позволяет использовать механизм в нестандартных условиях

.

2. Принципы работы

Устройство приводится в действие вручную, в помощью рычага управления с тем, чтобы посредством рычага уравновесить прямолинейное тяговое усилие и нагрузку; усилие действует попеременно на один из зажимных блоков.

И передний и задний зажимные блоки состоит из зажимного механизма в форме параллелограмма – верхнего зажима и нижнего зажима. Каждый зажим оборудован пружиной независимой предварительной затяжки. С помощью ослабленного соединяющего рычага, заднего рычага и ослабленного рычага, передний и задний зажимные блоки зажимают натянутый проволочный канат для перемещения и

попеременно перетягивают его через другой (ослабленный) зажим, чтобы канат меньше изнашивался.

Когда оператор тянет за рычаг, посредством пружины предварительной затяжки зажимы взаимодействуют с натянутым канатом, затем остов зажимного механизма в форме параллелограмма наклоняется назад, в направлении нагрузки, а верхний и нижний зажимы захватывают канат чуть дальше; т.е. тяговое усилие, производимое усилием зажима, возрастает и становится больше, чем усилие загрузки. Тем самым груз можно непрерывно перемещать, прилагая усилие на рычаг. Согласно в большей степени принципам трения и износа или сцепления, чем приемлемому размеру зажимного механизма в форме параллелограмма и высокой прочности на сдвиг материала, из которого изготовлены зажимы, контактная поверхность между зажимом и канатом должна быть достаточно просторной и шероховатой для достижения силы трения, необходимой для перемещения в пределах номинальной нагрузки.

1

Внимание:

Данные приведены на примере модели 3.2. Технические условия для оставшихся 2 моделей слегка отличаются. На них идет ссылка. Вы можете заказать поставку узлов с нашего завода (согласно указанной модели).

8

  - Перед эксплуатацией нужно проверить все крепления, потянуть за все рычаги и проверить их исправность. Если работа проходит без необычного шума или блокировок, задействуйте ослабленный рычаг, пропустите очищенный трос  и захватите его зажимами. После окончания работы снова задействуйте рычаги и убедитесь, что ход устройства нормальный.

  - Неподвижная ось является неотъемлемой частью механизма; ее недопустимо заменять любым другим шплинтом; неподвижные оси можно закреплять на стационарных объектах, которые могут удержать груз, проволочный канат и само устройство.

  - Необходимо использовать проволочный канат, произведенный на нашем заводе. Запрещается комбинированное использование различных проволочных канатов и их заменителей. Во время эксплуатации следует избегать попадания грязи на зажимы; это может повлечь их быстрый износ и уменьшение грузоподъемности.

3

Несомненно, отсутствие обслуживания на износ для зажимов и каната или выбор неподходящего каната уменьшит номинальную нагрузку; кроме того, устройство может просто не работать в подобных условиях.

3. Принцип работы

Отличительной особенностью монтажно-тягового механизма является, в непосредственное воздействие на трос, который проходит через механизм, а не наматывается на барабан стандартного ворота. Механизм собран в корпусе из алюминиевого сплава и имеет небольшой собственный вес. Износоустойчивые параллельно расположенные зажимные колодки-щеки гарантируют щадящий охват тягового каната благодаря равномерному распределению силы давления на его поверхность. Усилие прилагается через две пары самосрабатывающих кулачковых креплений, усилие сжатия которых регулируется в зависимости от нагрузки. Телескопическая рукоятка управления с возможностью прямого и обратного хода передает усилие на кулачковый зажим. Колодки разблокируются специальным рычагом для заправки каната. Защита от перегрузки гарантируется срезным штифтом в рычаге тяги, запасные штифты в рукоятке, замена возможна под нагрузкой при натянутом тросе. Каждый механизм поставляется в комплекте с телескопической рукояткой управления и с 20-метровым специальным тросом, оснащенным крюком и намотанным на металлический барабан.

4. Эксплуатация и обслуживание

Меры предосторожности при эксплуатации.

Запрещается  применение монтажно-тягового механизма  для подъема людей,  взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.

  - Не допускайте превышения допустимой нагрузки. Если вы намереваетесь использовать устройство с меньшей грузоподъемностью, его грузоподъемность нужно увеличить с помощью передвижных полиспастов.

2

6  Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется при обнаружении заводского дефекта.

6.2 В течение гарантийного срока изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов и замену вышедших из строя составных частей. Это правило не распространяется на те случаи, когда оборудование вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований настоящего паспорта, самостоятельного изменения конструкции, ремонта вне специализированных мастерских.

МП ОТК                               ____________________/_____________________

Продавец:     __________________________/_____________________

Покупатель: __________________________/_____________________

Дата продажи: __________________20___года.

7 Сведения, заполняемые в эксплуатирующей организации

7.1 Отметка о начале эксплуатации

Дата _________________________20____г.

Подпись ответственного лица/дата ___________________/________________

9

29.Верхний зажим

30.Средний стержень (для зажима)

31.Трубка (для 1.6 и 3.2)

32.Механизм проволочного каната

33.Кольцо для сбора

34.Проволочный канат

22.Пружина

23.Зажимная панель (короткая)

24.Ось зажимной панели (для 1.6 и 3.2)

25.Корпус надбуксовой рессоры (каркас литейного стержня для 0.8)

26.Опорное колесо (для 1.6 и 3.2)

27.Нижний зажим

28.Длинная зажимная панель (для 0.8 короткая)

- Неподвижная ось

- Правая и левая стороны корпуса

- Внутренний шестигранный винт выпускного отверстия

(подробнее см 3.2)

- Поворотный вал

- Шатун

- Передний зажимной блок

- Задний зажимной блок

- Направляющая проволочного каната

- Внутренний шестигранный винт выпускного отверстия

- Ослабленный рычаг

- Ослабленный рычаг

- Рычаг движения назад

- Ослабленные правый и левый шатуны

- Соединительная ось

- Ослабленный рычаг

- Стержень (для 3.2)

- Шатун (для 3.2)

- Контрящий болт для переднего рычага

- Передний рычаг

- Малая ось шатуна (для 3.2)

Ось переднего рычага (для 3.2)

  - Запрещается использовать сам канат как петлю вокруг груза – это предотвратит износ каната и разрыв жилы каната, что может вызвать несчастный случай. Когда исходный рабочий диаметр каната уменьшается на 10%, его следует заменить и использовать в других целях.

  - Эффективность тягового усилия уменьшается с увеличением уклона при перетягивании груза по одному или двум склонам. Для уменьшения контактного трения и предотвращения износа вследствие передвижения по земле рекомендуется использовать опоры для груза или наклонить направляющие для каната.

5. 	Меры предосторожности при обслуживании

5.1 	После окончания работы сначала очистите свободный конец каната от грязи и пыли. Затем разомкните зажимы, извлеките канат и намотайте его на крестовину катушки, к которой крепится петля. Вычистите весь канат полностью и храните в месте, не подверженном коррозии.

5.2 	При попадании внутрь устройства грязной воды или цемента, а также заморозке устройства после падения в воду или по другим причинам, с осторожностью используйте чистую (проточную) воду для очистки или оттаивания. Затем разберите корпус для более тщательной очистки. Наконец, протрите все дизельным топливом. При необходимости пропитайте съемные части смазкой на основе кальция (внимание: не допускается неверная установка верхнего и нижнего зажимов), закройте правую и левую сторону корпуса и затяните все болты. В конце приведите в действие ослабленный рычаг и разомкните зажимы, чтобы убрать излишки смазки и воды чистой хлопчатобумажной тканью.

5

Технические условия

|  | Модель | JM-0.8 | JM-1.6 | JM-3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |
| Номинальная грузоподъемность (кг) |  | 800 | 1600 | 3200 |
| Номинальный ход вперед (мм) |  | > 52 | > 55 | > 28 |
| Полезная длина переднего рычага (мм) |  | 825 | 1200 | 1200 |
| Шаг привода |  | 1 | 1 | 2 |
| Диаметр каната (мм) |  | 8 | 11 | 16 |
| Станд. длина каната* (м) |  | 10;20 | 10;20 | 10 |
| Вес нетто (кг) |  | 6 | 12 | 23 |
| Номинальное ручное усилие для движения вперед (Н) |  | < 284 | < 412 | < 441 |
| Макс. габаритные размеры (мм) |  | 428x64x235 | 545x97x286 | 660x116x350 |

* Канат нестандартной длины поставляется по желанию заказчика

6

  - Запрещается смазывать механизм во время работы.

  - Запрещается использование удлиненных рычагов для уменьшения приложенного усилия. При превышении грузоподъемности или сильном усилии на рычаг возможна поломка контрящего болта на переднем рычаге. В случае поломки замену разрешается проводить только на нашем заводе. В данном случае нужно снизить нагрузку и использовать стационарные или подвижные полиспасты.

  - Во время эксплуатации устройства нужно следить, чтобы движение каната на входе и выходе было свободным. Следует избегать защемления и закручивания каната. В то же время нужно следить, чтобы ход каната не был слишком свободным для снижения натяжения, так как это может вызвать деформацию контейнера и приведет к увеличению диаметра каната в некоторых местах. В целом, это может повлечь несчастные случаи.

  - Во время работы одного рычага не допускается блокировка остальных рычагов. Запрещается одновременно задействовать несколько рычагов: это может вызвать несчастные случаи.

  - Неподвижная ось (смонтированная на корпусе) должна использоваться лишь для фиксирования устройства.

4

Данные об основных частях и узлах

7

е. примерно в 2 раза увеличенная;

f. примерно в 3 раза увеличенная

тяговая сила тяговая сила

с. примерно в 3 раза увеличенная

d. Прямая тяга грузоподъемность

а. прямой подъем;

b. смена рабочего положения

Рис. 4 Передний и задний зажимные блоки оба держат натянутый канат при остановке груза в выбранной позиции.

Q – нагрузка

Рис. 3 Опускание груза (подтягивание груза назад)

Q – нагрузка

Рис. 2 Поднятие груза (подтягивание груза вперед)

Черный – рабочий зажим

Белый – ослабленный зажим

Рис. 1 Размыкание зажимов и пропускание каната.

1 неподвижная ось, 2 передний рычаг,

3 задний рычаг, 4 ослабленный рычаг